## Slide 1: Aortastenose
Notes: af Nis Høst og Claus Holst Hansen

## Slide 2
Klapstenose generelt
Klapstenoser, patogenese:
  degenerativ fibrose og forkalkning
  kongenitte anomalier
  postinflammatoriske forandringer
Sekundært til klapstenosen opstår forandringer i de bagvedliggende kamre som følge af trykbelastningen:
Højre og venstre ventrikel:
  hypertrofi og/eller dilatation
  påvirkning af den systoliske og diastoliske funktion.
Højre og venstre atrium:
  dilatation
Kronisk trykbelastning kan føre til irreversible forandringer bagud i kredsløbet, f.eks. lungekarforandringer og efterfølgende højresidig trykbelastning som ved mitralstenose.

## Slide 3
Klapstenose generelt
Ekkokardiografiske undersøgelse af klapstenose:
Morfologisk vurdering af klappen mhp klarlægning af ætiologien (2D ekko)

## Slide 4
Klapstenose generelt
Ekkokardiografiske undersøgelse af klapstenose:
Morfologisk vurdering af klappen mhp klarlægning af ætiologien (2D ekko)
Farve Doppler undersøgelse mhp visualisering af flowretningen gennem stenosen og afklaring af samtidig klapinsufficiens.
Kvantitering af stenosen (CW og PW Doppler). Trykgradienter og/eller klapareal.
Afklaring af evt. anden klappatologi (detaljeret us. af alle klapper)
Vurdering af bagved liggende kamres og lungekredsløbets eventuelle påvirkning forårsaget af trykbelastningen.
Vurdering af det samlede ekkokardiografiske billede, idet der tages hensyn til forhold, som indebærer risiko for over- eller underestimering af stenosegraden.

## Slide 5
Aortastenose
Klapmorfologi (2D, PLAX og SAX)
Anatomi (antal cuspe, sklerose, prolaps)
Mobilitet og grad af forkalkning
Poststenotisk dilatation af aorta ascendens? Kun ved TEE kan klaparealet planimetreres med rimelig nøjagtighed.

## Slide 6
Aortastenose
Klapmorfologi (2D, PLAX og SAX)
Anatomi (antal cuspe, sklerose, prolaps)
Mobilitet og grad af forkalkning
Poststenotisk dilatation af aorta ascendens? Kun ved TEE kan klaparealet planimetreres med rimelig nøjagtighed.

## Slide 7
Aortastenose
Klapmorfologi (2D, PLAX og SAX)
Anatomi (antal cuspe, sklerose, prolaps)
Mobilitet og grad af forkalkning
Poststenotisk dilatation af aorta ascendens? Kun ved TEE kan klaparealet planimetreres med rimelig nøjagtighed.

## Slide 8
Aortastenose
Klapmorfologi (2D, PLAX og SAX)
Anatomi (antal cuspe, sklerose, prolaps)
Mobilitet og grad af forkalkning
Poststenotisk dilatation af aorta ascendens? Kun ved TEE kan klaparealet planimetreres med rimelig nøjagtighed.
Venstre ventrikel
Proximale septum, LVOT og mitralklappen iagttages mhp: - subvalvulær komponent (subvalvulær muskulær/fibrøs kam/ring) - septal hypertrofi (HCM, HOCM). Se efter SAM* af mitralklappen og vurder pladsforholdene i LVOT.
- mitralringskalcifikation? – ses under tilhæftningen af posteriore mitralflig
Notes: *Systolic Anterior Movement

## Slide 9
Aortastenose
Visualisering af strømningsretninger
Strømningsretningen gennem LVOT og aortaklappen vurderes ud fra farve-Doppler signalets udbredelsesretning.
Evt. samtidig aortainsufficiens registreres.
Strømningshastighed gennem klappen
CW Dopplerens sigtelinie bringes overens med farve Doppler signalets udbredelsesretning gennem klappen.
Selv små vinkelfejl i forhold til strømningsretningen vil bevirke, at stenosegraden underestimeres ved dopplermålingen.

## Slide 10
Aortastenose
CW billedet fremstilles, filteret justeres (~1200 Hz), gain optimeres og sweep hastigheden sættes til 100 mm/s.
Notér CW flowprofilens udseende
Den rene valvulære eller fikserede subvalvulære stenose er karakteriseret ved en symmetrisk flowprofil (gotisk stil).
Den dynamiske subvalvulære stenose som ved HOCM er karakteriseret ved tiltagende stenosegrad gennem systolen. Flowprofilen vil i dette tilfælde antage en hajfinne lignende form.
Blandede valvulære og dynamiske / fikserede subvalvulære aortastenoser ses også. Ofte vil man kunne erkende dynamiske og fikserede flowprofiler beliggende oven i hinanden.
Ved mistanke om subvalvulær komponent bør der suppleres med valsalvamanøvre eller cykeltest

## Slide 11
Aortastenose
Mhp beregning af trykgradienten over klappen bestemmes flg.:
- strømningshastigheden i LVOT (VmaxLVOT og VmeanLVOT).
Benyt PW-doppleren og mål hastigheden ca. 5 mm under klapniveau.
- strømningshastigheden gennem klappen (VmaxAO og VmeanAO).
Benyt CW-doppleren.
Hvis VmaxAO er > 3 m/s og VmaxLVOT < 1 m/s beregnes gradienterne over klappen vha den modificerede Bernoulli ligning
De fleste ultralydapparater beregner gradienten automatisk ud fra ovenstående ligning.
Hvis betingelserne ovenfor ikke opfyldes, må der tages hensyn til dette ved beregning af klapgradienten
Peak gradient (mmHg) = 4VmaxAO2 Mean gradient (mmHg) = 4ΣV2/n
Peak gradient (mmHg) = 4(VmaxAO2 - VmaxLVOT2) Mean gradient (mmHg) = 4(ΣV2/nAO - ΣV2/nLVOT)

## Slide 12
Aortastenose
Beregning af klapareal
Man benytter det forhold at flow gennem venstre ventrikels udløbsdel til enhver tid er lig flow gennnem aortaklappen
Klaparealet beregnes ud fra ligevægtsligningen
.
SVLVOT = SVAO hvor SV = CSA x VTI
CSALVOT x VTILVOT = CSAAO x VTIAO
CSAAO = (CSALVOT x VTILVOT) / VTIAO
Notes: SV = stroke volume (slagvolumen) CSA (Cross Sectional Area) = klapareal målt i cm2 VTI = Velocity Time Integral (cm) VTILVOT bestemmes med PW-dopp. VTIAO bestemmes med CW-dopp. CSALVOT måles ca. 5 mm under klapniveau sv. til det sted hvor strømningshastigheden måles (beregnes ud fra diameteren af LVOT i det parasternale længdesnit).

## Slide 13
Aortastenose
Venstre ventrikels dimensioner og systoliske funktion vurderes.
Evt. mitralinsufficiens/-stenose bedømmes.
Højresidige trykforhold estimeres. Ved nedsat venstre ventrikel funktion eller samtidig svær mitralinsufficiens/-stenose vil aortaklap gradienten undervurderes pga lavt slagvolumen.
Ved meget lavt slagvolumen kan arealet estimeres for lavt, idet en lettere sklerotisk klap ikke åbner op mere end svarende til det lave slagvolumen. Det er muligt at vurdere dette ved en stress ekkokardiografi, f.eks. med dobutrex.
Tilsvarende vil en samtidig sværere aortainsufficiens kunne give anledning til overestimering af klapgradienten (højt slagvolumen).
Notes: NB: mitralinsufficiensjettet kan fejlvurderes som aortastenose

## Slide 14
Aortastenose
Inddeling
 | Let | Moderat | Svær
Peak gradient | 16-36 mm Hg | 36-50 mm Hg | > 50 mm Hg
Mean gradient | < 20 mm Hg | 20-35 mm Hg | > 35 mm Hg
Aortaklap areal | 1,5-1,9 cm2 | 1-1,5 cm2 | < 1 cm2

## Slide 15
Aortastenose
Operationsindikationer (Dansk Cardiologisk Selskab):
Symptomatiske patienter:
  Klapareal ca. 1 cm 2 eller mindre
Asymptomatiske patienter:
  Klapareal ca. 1 cm 2 eller mindre og nedsat EF eller bagvægstykkelse >17 mm eller atrieflimren (eller malign arytmi)
  Ved peakhastigheder > 4 m/s i hvile bør pt følges tæt
  Asymptomatiske ptt med svær aortastenose bør have udført arbejdstest ved erfaren læge

## Slide 16
Aortastenose
Operationsindikationer fortsat:
Ved CABG bør aortaklapsubstitution overvejes
        når klappen er tydeligt forkalket med nedsat mobilitet
        peakgradient >25 mm Hg
Perioperativ risiko:
        Generelt ca. 3%
        Med ledsagende CABG ca 6%
        > 80 år ca 10% (15% med CABG)

## Slide 19
Aortastenose